## Slide 1
爱牛拓展性课程开发团队
简易电动机
编号：ANS036
类别：物质—电磁

## Slide 2: 生活中的小电动机

## Slide 3
磁铁
电刷
线圈
铁芯
换向器
电流路线：电池—后盖接线—电刷—换向器—
线圈—换向器—电刷—后盖接线—电池
外壳
转子
后盖
（电磁铁）
（接通电流，
转换电流方向）
电动机将电能转变为机械能。
小电动机的组成和工作原理

## Slide 4
简易创意小电动机
怎么制作呢？

## Slide 5
原理：线圈通电时会产生磁场，和磁铁产生力的作用，同极相斥，异极相吸，所以会旋转。

## Slide 6: 设计、创意
我的设计

## Slide 8: 制作与优化
如何制作？制作过程中需要注意些什么？怎样使小电动机更稳定？

## Slide 9: 分组活动
注意事项：
此实验电能消耗很大，小电动机连续转动不能超过10秒。
不要把铜线直接连在电池的两极，容易形成短路。
使用尖嘴钳的安全。

## Slide 10: 怎么让小电动机反过来旋转？
还可以怎么做？

## Slide 11
展示与评价
2.对活动表现作出评价。
1.请展示你的小电动。

## Slide 12
拓展与应用
1.用彩泥或彩纸装饰一下小电动机。
2.减少或增加磁铁的数量，小电动机的转速会有什么变化吗？影响小电动机转速的因素有哪些呢？

## Slide 13: 改进我的项目
项目名称：
科学原理：
所需材料：
设计草图：

## Slide 14
爱牛配套器材：
铜导线，电池，磁铁，手套。
自备：
尖嘴钳。

## Slide 15
地址：苏州市高新区通安镇华圩路73号
电话：许佳钰 0512-66718360
邵 栋 13915561681
黄春方 18021308360
微信：ainiu361 邮箱（QQ）：380797985@qq.com
QQ群：爱牛拓展性课程STEM系列，群号874286287
苏州爱牛科教器材有限公司
——做您最牛的助教

## Slide 16
郑重申明
爱牛拓展性课程STEM系列，包括材料包、使用说明书、教学课件和配套教案等内容， 版权归爱牛拓展性课程开发团队所有，若有需要请与爱牛科教器材有限公司联系。对于未经授权私自发布的行为，我们将保留追究责任的权力。